ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY ANALOGOVÉHO OSCILOSKOPU
BM566A

---
- JEDNÁ SE O DVOUKANÁLOVÝ OSCILOSKOP
- KMITOČTOVÝ ROZSAH VERTIKÁLNÍHO ZESILOVAČE 120MHz
- URYCHLOVACÍ NAPĚTÍ OBRAZOVKY 14KV
- NAPÁJENÍ SÍŤOVÉ

---
Uvedení do chodu

---
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
- CHOD PŘÍSTROJE INDIKUJE DIODA LED
  (viz obrázek výše)
- ASI PO 10 -ti VTEŘINÁCH SE MUSÍ NA OBRAZOVCE OBJEVIT STOPA PAPRSKU VE TVARU BODU NEBO ČÁRY
  (záleží na předchozím nastavení přístroje)
- POKUD SE TAK NESTANE VOLÍME DALŠÍ POSTUP VYHLEDÁVÁNÍ PAPRSKU

---
STISKNEME TLAČÍTKO VYHLEDÁVAČE PAPRSKU

---
SVISLE POHYBUJEME PAPRSKEM V ZÁVISLOSTI NA KANÁLU A a B

---
VODOROVNÝ SMĚR POHYBU PAPRSKU

---
Pokud máme paprsek ve středu obrazovky můžeme přejít k dalšímu nastavení
Ovládací prvky
Jas
Ostrost stopy hrubě
Ostrost stopy jemně
Podsvícení rastru obrazovky

---
- Vstup osciloskopu je opatřen konektorem BNC
- V závislosti na poloze tlačítek může být vstup UZEMĚN
- Určený pro stejnosměrné signály
- Určený pro střídavé signály

---
Velikost zobrazovaného signálu
Nastavujeme zvlášť pro oba kanály A a B
Napětí/dilek na obrazovce
To samé pro kanál B ( V/div)

---
Nastavení horizontálního rozměru pozorovaného signálu
- Nastavitelný rozsah běhu časových základen je od půl sekundy do 50 nanosekund
- Základny jsou na sobě nezávislé
- Nastavuje se TIME/DIV

---
Pokud je vše správně nastaveno můžeme například při přípojení signálu ze sítě pozorovat tento průběh